ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации МО- Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области ;

- Генерального плана МО - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, выполненного ООО Проектный институт «Рязаньагропромпроект» г. Рязань в 2013г.

- Паспорт муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;

и в соответствии с требованиями:

- Постановление правительства РФ №782 от 05.09.2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-Ф органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования - Окское сельское поселение и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на 2014– 2034 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Глава администрации МО- Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.

Местонахождение объекта: Россия, Рязанская область, Рязанский  район, МО- Окское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и комплекса водоподготовки;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования - Окское сельское  поселение в целом;

-  реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства;

-  сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

-  установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы.

Схема реализации в период с  2014 по 2034 годы.  В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2014-2024г:

- для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны;

- реконструкция водопроводной сети в  пос. Окский, Денежнико, д. Ялтуново, д. Ивкино;

- обустройство шахтных колодцев;

-реконструкция и увеличение мощностей существующих водозаборных узлов в пос.Окский, Денежниково, д. Ялтуново, д. Ивкино;

- строительство водозаборного узла с насосной станцией 2 подъема в пос. Окский ( проект ООО «Институт «Рязаньагроводпроект» 2012г.);

- установка приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

-реконструкция существующих очистных сооружений с применением новейших методов очистки;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- создание службы ремонта и эксплуатации сельских канализационных систем

-  строительство канализационных очистных сооружений для объектов производственного и социально-бытового назначения;

- замена выгребных ям на септики заводского изготовления.

Второй этап: 2024-2034г (расчетный срок):

- обеспечение всех населенных пунктах центральной системой водоснабжения;

- строительство станций обезжелезивания на всех водозаборных сооружениях сельского поселения.

-  строительство новых артезианских скважин;

- тампонаж существующих скважин, отработавших свой амортизационный срок;

-  прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории существующей и новой застройки по всему муниципальному образованию- Окское сельское поселение;

- установка приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство новых канализационных сетей;

- замена выгребных ям на септики заводского изготовления.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных капиталовложений граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет глава администрации МО- Окское сельское поселение в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Общий объем финансирования схемы составляет 181392тыс. руб., в том числе:

122270,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

59122тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района.

Территория муниципального  образования - Окское  сельское поселение входит в состав Рязанского муниципального района Рязанской области. Окское  сельское поселение, расположено на юго-западе  Рязанского муниципального района и граничит:

- на севере  с территорией муниципальных образований Турлатовского и Листвянского сельских поселений;

- на востоке – с территорией  муниципального  образования  Листвянского сельского поселения;

- на юге - с территорией  муниципального  образования  Гребневского сельского поселения Старожиловского района;

- на западе  -  с территорией муниципальных образований Искровского, Вышетравинского и Ровновского сельских поселений.

Административным центром муниципального образования - Окское  сельское поселение является поселок Окский.

Гидрографическая сеть. Основным водным объектом,  территории  Окского   сельского поселения  является   р. Рака и р. Листвянка.

В состав муниципального образования – Окское сельское  поселение входят  10 населенных пунктов:

- поселки  Окский,  Денежниково;

- с. Бежтвино;

- деревни: д. Ивкино,  Коротково, Панферово,  Протасово,  Сальково,

Трубниково, Ялтуново.

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Окского   сельского поселения проживало – 2043  человек из них зарегистрировано по месту жительства 1982 человек, поселение характеризуется плотностью населения,  которая составляет 0,49 чел./гектар.

Численность населения на 01.01.2014г. в населенных пунктах, входящих в состав поселения приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Постоянно-проживающее население всего чел. |
| --- | --- | --- |
|  | пос. Окский | 1365 |
|  | пос. Денежниково | 281 |
|  | с. Бежтвино | 25 |
|  | д. Ивкино | 78 |
|  | д. Коротково | 22 |
|  | д. Панферово | 15 |
|  | д. Протасово | 4 |
|  | д. Сальково | 6 |
|  | д. Трубниково | 39 |
|  | д. Ялтуново | 224 |
|  | ВСЕГО | 2059 |

Большая часть населения более 90% проживает в пос. Окский, пос. Денежниково и д. Ялтуново, которые  составляют  практически единое жилое образование, д. Ивкино  также является относительно крупным населенным пунктом на фоне остальных населенных пунктов, жилые дома в которых используются в основном для сезонного проживания в летнее время.

Современное транспортное обслуживание

Окское  сельское поселение  является типичным пригородным поселением  с соответствующей радиальной транспортно-планировочной структурой. Основной автомобильной дорогой связывающей территорию сельского поселения  с областным центром  является автодорога областного значения Рязань-Ряжск (Р-126) дорога имеет асфальтобетонное покрытие, в связи с перспективным развитием западной  части территории Рязанской области,  активизации транспортного движения дорога требует реконструкции в части увеличения пропускной способности.  До административного центра сельского поселения проложена автомобильная дорога с твердым покрытием, состояние дороги удовлетворительное. Северо-восточная часть территории сельского поселения (район д. Протасово)  примыкает к автомобильной трассе федерального значения Москва-Челябинск (М-5).

По сравнению с другими сельскими поселениями района, Окское сельское поселение имеет устойчивое транспортное сообщение между населенными пунктами, образующими центр сельского поселения (поселки Окский, Денежниково, деревни Ялтуново и примыкающие к автотрассе Р-126 деревни Ивкино, Трубниково). Транспортное сообщение между переферийными  населенными пунктами (с. Сальково, д. Бежтвино), осуществляется по дорогам не имеющим твердого покрытия.

Объектами школьного образования в сельском поселении является   школа:

- МОУ Окская СОШ», расположенная в пос. Окский, школу посещают дети,  проживающее в пос. Окский, пос. Денежниково, д. Ялтуново, д. Ивкино.

Здание школы в пос. Окский типовое построенное в 70-х годах 20-го века  физическое состояние школы удовлетворительное,  в настоящее время школу посещают 188  учащихся,  проектная вместимость школы рассчитана на 624 учащихся, процент наполняемости составляет 29% .

Из объектов дошкольного воспитания на территории сельского поселения имеется   детский сад -  МБОУ «Окский детский сад»  в пос. Окский, который  может принять до 140 детей, в настоящее время посещают детский сад 83 ребенка.  Объекты дополнительного образования на территории сельского поселения отсутствуют.

Первичное  медицинское обслуживание сельского населения поселения, осуществляет врачебная амбулатория в пос. Окский,  средняя посещаемость амбулатории 25 посещений в смену  состояние помещений амбулатории удовлетворительное.

Объектом культуры с соответствующей вместимостью для выполнения общепоселенческих функций в пределах территории муниципального образования может служить Дом культуры Окской птицефабрики в пос. Окский.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин, а также колодцев и неглубоких частных скважин.

Проблемы с водоснабжением накопились вследствие отсутствия своевременного капитального ремонта и реконструкции объектов водоснабжения и сетей водоснабжения. Эксплуатацию систем и поддержание их в рабочем порядке осуществляет МУП «Окский».

Более 50%  водопроводных сетей, требуют частичной или полной реконструкции в связи с аварийным состоянием или полным износом.

Качество поставляемой воды далеко от нормативных, в воде присутствуют механические загрязнения и запахи, железо и фтор. Станции водоподготовки на всех водозаборах отсутствуют.

В местах с отсутствием централизованных систем водоснабжения используют частные одиночные скважины мелкого заложения и  шахтные колодцы.

В целом ситуация с водоснабжением в поселении удовлетворительная.

Водоотведение  На территории Окского сельского  поселения  имеются  очистные сооружения, к  сетям централизованной канализации, протяженностью 2,92км подключены все многоквартирные  жилые дома, частично одноэтажная и коттеджная застройка, а также все социальные объекты, расположенные в пос. Окский, Денежниково (ул. Станционная), производственные и часть сельскохозяйственных предприятий.

Степень развития систем канализации в сельских населенных пунктах находится на достаточно низком уровне.

Большая часть жилого фонда не имеет канализации, используются выгребные ямы, из которых большинство населения стоки не вывозят из-за значительной стоимости оплаты данных услуг, а выкачивают стоки на рельеф, что приводит к загрязнению и поверхности и далее подземных и поверхностных вод.

Газоснабжение.

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Рязаньрегионгаз».

Рязанский муниципальный район участвует в долгосрочной целевой программе «Развитие газификации Рязанской области», благодаря этому происходит расширение газопроводной сети и подключение новых домовладений.

Газоснабжение Окского   сельского поселения  осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованные сети газоснабжение подведены ко всем населенным пунктам сельского поселения. Газификация жилого фонда осуществляется за счет средств владельцев жилья.

Газопроводы, находящиеся на территории сельского поселения обслуживаются ОАО «Рязаньоблгаз». Ведется постоянное обслуживание и контроль системы газопроводов, сооружений и технических устройств.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рязанского муниципального района Рязанской области осуществляется  от системы ОАО «Рязаньэнерго».

3. Схема водоснабжения.

3. 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

3.1. 1. Описание структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения МО - Окское  сельское поселение являются артезианские воды алексинско-тарусского и каширского водоносных горизонтов.

Каширский водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты каширского горизонта московского яруса среднего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания горизонта составляет от 50 до 180 м, мощность от 10 до 70 м. Водоносный горизонт по южной его периферии перекрыт мезокайнозойскими отложениями, в том числе водопроницаемыми песками и песчаниками, а к северо-востоку — глинами каширского горизонта. В подошве водоносного горизонта залегают верейские глины. Водоносный горизонт напорный, с глубиной залегания уровня в долинах от +10 м, на междуречьях до 60 м. Дебиты — от 1 л/с на междуречьях до 40 л/с в долинах. Минерализация воды 0,3 — 0,5 г/л, состав гидрокарбонатно-кальциевый. Минерализация увеличивается по мере погружения горизонта на северо-восток, состав воды при этом становится гидрокарбонатно-сульфатным и сульфатно-хлоридным. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от  централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные  сети.

3.1.2. Описание и функционирование системы водоснабжения.

В настоящее время Окское сельское поселение обеспечено водопроводом 60 % жилых и общественных зданий.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Местоположения | № скважины по паспорту | Водоносный горизонт, | Наличие ЗСО 1 пояса, м | Год бурения | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Ивкино | №61140192/45/3 | C2pd-ms | R=30м, ограждение | 2007г. | 80.0 |
| 2. | д. Ялтуново | №110/2 | C2 ks | R=30м, ограждение | 2012г. | 176,55 |
| 3. | д. Ялтуново | №110/1 | C2 ks | R= 30м, ограждение | 2012г. | 176,55 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Артскважины являются собственностью администрации МО-Окское сельское поселение, Окской птицефабрики. Все артезианские скважины имеют насосные станции 1 подъема подземного типа.

В артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Местоположение | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м3/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | д. Ивкино | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | рабочая, водонапорная башня Н=18м,V=15м3 |
| 2 | д. Ялтуново | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | рабочая, водонапорная башня Н=12м,V=15м3 |
| 3 | д. Ялтуново | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | резервная |

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов Ду=100мм, 50мм:

- д. Ялтуново– 2,619 км;

- д. Ивкино –2,7 км;

- пос. Окский –2,278 км;

- пос. Денежниково-1,5км.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов .

2. Источником водоснабжения МО-Окское сельское поселение являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по жесткости и содержанию железа.

4. Требуется строительство станций водоподготовки (обезжелезивания).

5. Водопроводная сеть на территории поселения  имеет удовлетворительное состояние.

3.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. В настоящее время Окское сельское поселение обеспечено водопроводом 60 % жилых и общественных зданий.

3.  Водозаборные узлы требуют реконструкции (увеличение производительности).

5. Водопроводные сети на территории поселения имеют удовлетворительное состояние.

3.1.4. Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на конец  2013г.

Таблица 3

| Таблица водопотребления Окское с. п.(существующее положение) |
| --- |
| Потребитель | Ед. изм. | Кол-во | Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| пос. Окский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 1365 | 160 | 218,4 | 79,7 | 283,9 | 11,8 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - |  |  | 14,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 1365 | 50 | 68,3 | 8,2 | 88,8 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 286,7 | 87,9 | 386,9 | 11,8 |  |
| Существую-щее положение | Амбулатория | пс/см | 25 | 11 | 0,28 | 0,1 | 0,4 |  |  |
|  | Школа | чел | 188 | 8 | 0,9 | 0,23 | 1,2 |  |  |
|  | Детский сад | чел. | 83 | 65 | 5,4 | 1,3 | 7,0 |  |  |
|  | Клуб |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6,58 | 1,63 | 23,6 |  |  |
| д. Ялтуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 112 | 160 | 17,9 | 6,54 | 23,3 | 1,0 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 112 | 90 | 10,0 | 1,2 | 13,0 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 27,9 | 7,74 | 37,5 | 1,0 |  |
| д. Ивкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 78 | 160 | 12,5 | 4,5 | 16,3 | 0,7 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Полив | чел | 78 | 90 | 7,0 | 0,8 | 9,1 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 19,5 | 5,3 | 26,2 | 0,7 |  |
| пос. Денежниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 281 | 160 | 45,0 | 16,4 | 58,5 | 2,4 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  | Полив | чел | 281 | 90 | 25,3 | 3,03 | 32,9 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,3 | 19,43 | 94,3 | 2,4 |  |

Примечания:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1  «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП - Н - 97» М., 1998 г.

Количество водопотребителей принято на основании данных состава водопотребителей для данной системы.

3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  Окского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Согласно генеральному плану развития в настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения Окского сельского поселения, вызванная  отрицательным показателем естественного прироста, старением населения, изменением состава населения с постоянно-проживающего на сезонно-проживающее.

В условиях сокращения численности постоянно-проживающего населения необходимо стремится к сохранению социально-культурной и коммунально-бытовой инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Прогноз изменения демографической ситуации в настоящее время в положительную сторону зависит во многом от общей социально-экономической политики государства и будет носить длительный характер.

В целях предотвращения вымирания населенных пунктов сельского поселения и обоснования мероприятий по развитию территории генеральным планом предлагается принятие  стабилизационного  сценария развития демографической ситуации, т.е. сохранение на расчетный срок  численности  населения  сельского поселения в количестве  - 2059 человека.

В перспективе развития большей части Окского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для населенных пунктов принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года и  существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Перспективные расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление МО-Окское сельское  поселение приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Таблица водопотребления Окское с. п.(перспективное положение) |
| --- |
| Потребитель | Ед. изм. | Кол-во | Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| пос. Окский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап на 2024г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 1365 | 160 | 218,4 | 79,7 | 283,9 | 11,8 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - |  |  | 14,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 1365 | 50 | 68,3 | 8,2 | 88,8 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 286,7 | 87,9 | 386,9 | 11,8 |  |
|  | Амбулатория | пс/см | 25 | 11 | 0,28 | 0,1 | 0,4 |  |  |
|  | Школа | чел | 188 | 8 | 0,9 | 0,23 | 1,2 |  |  |
|  | Детский сад | чел. | 83 | 65 | 5,4 | 1,3 | 7,0 |  |  |
|  | Клуб |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6,58 | 1,63 | 23,6 |  |  |
| пос. Окский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап на 2034г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 1365 | 160 | 218,4 | 79,7 | 283,9 | 11,8 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - |  |  | 14,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 1365 | 50 | 68,3 | 8,2 | 88,8 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 286,7 | 87,9 | 386,9 | 11,8 |  |
|  | Амбулатория | пс/см | 25 | 11 | 0,28 | 0,1 | 0,4 |  |  |
|  | Школа | чел | 188 | 8 | 0,9 | 0,23 | 1,2 |  |  |
|  | Детский сад | чел. | 83 | 65 | 5,4 | 1,3 | 7,0 |  |  |
|  | Клуб |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6,58 | 1,63 | 23,6 |  |  |
| д. Ялтуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап на 2024г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 112 | 160 | 17,9 | 6,54 | 23,3 | 1,0 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 112 | 90 | 10,0 | 1,2 | 13,0 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 27,9 | 7,74 | 37,5 | 1,0 |  |
| д. Ялтуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап на 2034г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 112 | 160 | 17,9 | 6,54 | 23,3 | 1,0 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  | Полив | чел | 112 | 90 | 10,0 | 1,2 | 13,0 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 27,9 | 7,74 | 37,5 | 1,0 |  |
| д. Ивкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап на 2024г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 78 | 160 | 12,5 | 4,5 | 16,3 | 0,7 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Полив | чел | 78 | 90 | 7,0 | 0,8 | 9,1 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 19,5 | 5,3 | 26,2 | 0,7 |  |
| д. Ивкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап на 2034г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 78 | 160 | 12,5 | 4,5 | 16,3 | 0,7 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Полив | чел | 78 | 90 | 7,0 | 0,8 | 9,1 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 19,5 | 5,3 | 26,2 | 0,7 |  |
| пос. Денежниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап на 2024г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 281 | 160 | 45,0 | 16,4 | 58,5 | 2,4 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  | Полив | чел | 281 | 90 | 25,3 | 3,03 | 32,9 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,3 | 19,43 | 94,3 | 2,4 |  |
| пос. Денежниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап на 2034г. | Хоз-питьевые нужды из водопроводной сети | чел | 281 | 160 | 45,0 | 16,4 | 58,5 | 2,4 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 |  |  |  | 2,9 |  |  |
|  | Полив | чел | 281 | 90 | 25,3 | 3,03 | 32,9 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,3 | 19,43 | 94,3 | 2,4 |  |
|  | Всего на период 2014-2024г. |  |  |  | 410,98 | 122,0 | 568,5 |  |  |
|  | Всего на расчетный период до 2034г. |  |  |  | 410,98 | 122,0 | 568,5 |  |  |

Примечания:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15л/с (пос. Окский для 5-тиэтажных домов) и  5л/с д. Ивкино,

д. Ялтуново и др. , т.6 СНиП 2.04.02-84*;

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров – 1.

Расчетное потребление воды на хоз-питьевые нужды на территории Окского сельского поселения составит:

- на 1 этап строительства – 424,7 м³/сут.;

- на расчетный срок строительства  – 424,7 м³/сут.;

Расчетная потребность воды на полив:

- на 1 этап строительства – 143,8 м³/сут.;

- на расчетный срок строительства – 143,8 м³/сут.

Источником водоснабжения населённых пунктов МО - Окское  сельское поселение на расчётный срок принимаются:

- пос. Окский, д. Ялтуново, пос. Денежниково (ул. Станционная) – проектируемый водозаборный узел на артезианских скважинах с насосной станцией 2 подъема с общим дебитом - 50м3/час. (проект ООО «Институт «Рязаньагроводпроект) 2012г.)

- д. Ивкино – существующий  водозабор на артезианских скважинах с дебитом – 6,5м3/час.

- пос. Денежниково (ул. Заводская)- существующий  водозабор на артезианской скважине с дебитом – 25м3/час.

В данных населенных пунктах на территориях проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода насосами подаётся в водонапорные башни или насосные станции 2 подъема, откуда под давлением, подаётся в водопроводные сети данных населённых пунктов.

## 3.3 Перспективная схема водоснабжения.

Увеличение водопотребления поселения согласно генеральному плану развития не планируется.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения существующей и проектируемой застройки МО-Окское сельское поселение необходимо предусмотреть:

- для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны;

- реконструкция водопроводной сети в  пос. Окский, Денежнико, д. Ялтуново, д. Ивкино;

- обустройство шахтных колодцев;

-реконструкция и увеличение мощностей существующих водозаборных узлов в пос.Окский, Денежниково, д. Ялтуново, д. Ивкино;

- строительство водозаборного узла с насосной станцией 2 подъема в пос. Окский ( проект ООО «Институт «Рязаньагроводпроект» 2012г.);

- установка приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

Второй этап: 2024-2034г (расчетный срок):

- обеспечение всех крупных населенных пунктов центральной системой водоснабжения;

- строительство станций обезжелезивания на всех водозаборных сооружениях сельского поселения.

-  строительство новых артезианских скважин;

- тампонаж существующих скважин, отработавших свой амортизационный срок;

-  прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории существующей и новой застройки по всему муниципальному образованию- Окское сельское поселение;

- создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов;

Местоположение, количество и производительность скважин определяется при стадиях рабочего проектирования.

При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию вновь открытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев на соответствие её ГОСТу 2874-82*«Вода питьевая».

В этом случае, если вода соответствует  ГОСТ 2874-82*«Вода питьевая», водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из скважин и колодцев.

2. Вокруг артезианских скважин оборудовать зоны санитарной охраны строгого режима согласно САНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для обеспечения противопожарных требований при необходимости предусмотреть строительство пожарных резервуаров или водоёмов.

Местоположение и объём пожарных водоёмов решаются при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое  водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

4. Схема водоотведения.

4. 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

4.1. 1. Описание структуры системы водоотведения муниципального

образования.

В настоящее время централизованная система канализации  имеется только в

пос. Окский и пос. Денежниково (ул. Станционная).

### 4.1.2  Анализ существующих систем и схем водоотведения поселения.

Отведение сточных вод в пос. Окский  от жилых и общественных зданий осуществляется по сети самотечно-напорных коллекторов с подачей стоков на очистные сооружения канализации. Состояние очистных сооружений удовлетворительное.

К  сетям централизованной канализации  подключены все многоквартирные  жилые дома, частично одноэтажная и коттеджная застройка, а также все социальные объекты, расположенные в пос. Окский,  производственные и часть сельскохозяйственных предприятий.

Остальная часть сельского поселения не охвачена централизованной канализацией.  Жилой фонд в основном отводят канализационные стоки в выгребные ямы.

4.1.3.  Анализ существующих проблем водоотведения.

Основным источником загрязнения водоемов района являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и поверхностные воды неканализованных поселений.

Степень развития систем канализации в сельских населенных пунктах находится на достаточно низком уровне. Необходимо ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водоемы сельского поселения.

Эффективность работы имеющихся очистных сооружений недостаточна, требуется модернизация оборудования, а зачастую и полная реконструкция систем очистки, необходимо строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах, отводящих стоки по канализационным сетям. Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

4.2. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Согласно генеральному плану развития Окского сельского поселения до 2034г. запланированы следующие решения:

Первый этап: 2014-2024г:

-реконструкция существующих очистных сооружений с применением новейших методов очистки;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- создание службы ремонта и эксплуатации сельских канализационных систем

-  строительство канализационных очистных сооружений для объектов производственного и социально-бытового назначения;

- замена выгребных ям на септики заводского изготовления.

Второй этап: 2024-2034г (расчетный срок):

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство новых канализационных сетей.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Окского сельского  поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Суммарный перспективный расчет расходов сточных вод по сельскому поселению.

| №№ п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние на 2014год | 1 этап стр-ва – 2024год | 2 этап стр-ва –2034год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Население | 550,5 | 550,5 | 550,5 |  |
| 2 | Объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения (амбулатория, школа, д/сад, клуб) | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |
|  | Итого: | 574,1 | 574,1 | 574,1 |  |
| 3 | Неучтенные расходы | 26,2 | 26,2 | 26,2 |  |
|  | Всего: | 600,3 | 600,3 | 600,3 |  |

- 25 л/сут  удельное водоотведение в неканализованных районах на одного жителя.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

На всей территории муниципального образования- Окское сельское поселение централизованного водоотведения не планируется.

На расчетный срок до 2034г. планируется:

- строительство  и реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство новых канализационных сетей;

- замена выгребных ям на септики заводского изготовления в неканализованных районах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

4.3 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

11.  Строительство очистных сооружений биологической очистки производительности 1800м3/сут. подземного типа для водоотведения жилого фонда и объектов производственного и социально-бытового назначения - 2014-2034г.

2. Замена выгребных ям на септики полного заводского изготовления -2014-2034г.г.

3. Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной системы водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в базовых ценах и текущих на 3-й квартал 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно - сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования схемы составляет 181392тыс. руб., в том числе:

122270,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению:

- 1 этап (2024г.)- 50130,0 тыс.руб.,

- расчетный срок (2034г.)- 72140,0 тыс.руб.

59122тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению:

- 1 этап (2024г.)- 36871,0 тыс.руб.,

- расчетный срок (2034г.)- 22251,0 тыс.руб.

6.2. Расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

и водоотведения.

Размер тарифа на подключение определяется соответствующей обслуживающей организацией.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ